## Slide 1: NPC(N₂PurgeController) 搬送控制规格
-
T.Sanada
Rev.01 : 2024.11.19
HHCD

## Slide 2: 要点
xMCS
在PurgeOHB上创建FOUP资料的时间点，会向NPC发送在荷确认的RemoteCommand(S2F41 PLACE_CARRIER)。
NPC
1) 当收到xMCS发的在荷确认的RemoteCommand后，就会通过Sensor来进行在荷确认。
2) 如果FOUP的在荷状况已确认了，就可以开始Purge。
其他项目
1) FOUP获取行动开始前，xMCS不会发送在荷确认的RemoteCommand给NPC。
这是为了判断FOUP的位置不会因Purge设备的操作而发生变化，只会在放下FOUP的
时候进行在荷确认。
2) xMCS是可以在任意时间点发PLACE_CARRIER，就是跟Client里OHB上添加CarrierData等， 操作是相同的。

## Slide 3: 要求详细内容
正常情况
NPC
Controller
xMCS
搬送完成到OHB
S2F42 应答(0x04)
NPC
Unit
S2F41 PLACE_CARRIER
在Port上进行在荷确认
Port上有FOUP
开始Purge
PLACE_CARRIER
DataExample
S2F41:SID:[28 46]:TID:[00 00 00 77]:MHEAD:[28 46 82 29 00 00 00 00 00 77]
<L [2]
<A [13] "PLACE_CARRIER" >
<L [1]
<L [2]
<A [10] "CARRIERLOC" >
<A [8] "A02PA002" >
>
>
>
時刻 ： 2024-11-20 13:54:13`725
二次データ ：
S2F42:SID:[00 6e]:TID:[00 00 00 77]:MHEAD:[00 6e 02 2a 00 00 00 00 00 77]
<L [2]
<B [1] 0x04 > //HCACK=WILL_EXECUTE
<L [0]
>
>
【HCACK】
2=CANT_EXECUTE （现在不能执行）
4=WILL_EXECUTE （确认了、指令会将执行）

## Slide 4
异常情况
NPC
Controller
xMCS
搬送完成到OHB
S2F42 应答(0x04)
NPC
Unit
S2F41 PLACE_CARRIER
在Port上进行在荷确认
在Port上没有FOUP
S6F11 UnitAlarmSet
S6F11 PortOutOfService
PLACE_CARRIER
DataExample
S2F41:SID:[28 46]:TID:[00 00 00 77]:MHEAD:[28 46 82 29 00 00 00 00 00 77]
<L [2]
<A [13] "PLACE_CARRIER" >
<L [1]
<L [2]
<A [10] "CARRIERLOC" >
<A [8] "A02PA002" >
>
>
>
時刻 ： 2024-11-20 13:54:13`725
二次データ ：
S2F42:SID:[00 6e]:TID:[00 00 00 77]:MHEAD:[00 6e 02 2a 00 00 00 00 00 77]
<L [2]
<B [1] 0x04 > //HCACK=WILL_EXECUTE
<L [0]
>
>
【HCACK】
2=CANT_EXECUTE （现在不能执行）
4=WILL_EXECUTE （确认了、指令会将执行）
要求详细内容